несекретно

инв. № 4494 н/с

экз.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ

Проект планировки территории, ограниченной улицами Голосова, Мира, площадью Центральная и створом ул. Ленинградская, кв. 72, 73 с проектом межевания

Основная часть

Директор института,
профессор, доктор архитектуры	В.А. Щитинский

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ	И.Е. Гришечкина

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2
доктор экономики	Г.В. Алиева

Главный архитектор проекта	М.А. Ларина

Главный инженер проекта                                                                                      Н.П. Кулеш

Санкт-Петербург
2011

### Состав проектных материалов

Проект планировки территории, ограниченной улицами Голосова, Мира, площадью Центральная и створом ул. Ленинградская кв. 72, 73 с проектом межевания состоит из «Основной части», «Материалов по обоснованию» и «Проекта межевания территории»:

Основная часть проекта планировки включает:

- Пояснительную записку, инв. №4494 н/с (1 экз.), имеющую в своем составе:

Цели и задачи проекта;

Мероприятия по преобразованию территории, ограниченной улицами Голосова, Мира, площадью Центральная и створом ул. Ленинградская кв. 72, 73 городского округа Тольятти.

- Графические материалы к проекту планировки:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной чертеж | М 1:2000 | 8803 н/с | 1 |
|  | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:2000 | 8807 н/с | 1 |

- Электронный носитель с графическими материалами и пояснительными записками, инв. №  1771 н/с-к (1 экз.):

Материалы по обоснованию включают:

- Пояснительную записку, инв. № 4491 дсп (1 экз.).

- Графические материалы к материалам по обоснованию:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры (ситуационная схема) | М 1:2000 | 8779 дсп | 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (часть 1) | М 1:2000 | 8780 дсп | 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (часть 2) | М 1:2000 | 8781 дсп | 1 |
|  | Генеральный план эскиза застройки | М 1:2000 | 8805 дсп | 1 |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 | 8783 дсп | 1 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 | 8784 дсп | 1 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта) | М 1:2000 | 8785 дсп | 1 |
|  | Схема размещения элементов благоустройства улиц, скверов, бульваров | М 1:2000 | 8808 дсп | 1 |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:2000 | 8786 дсп | 1 |
|  | Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2000 | 8787 дсп | 1 |
|  | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:2000 | 8788 дсп | 1 |
|  | Основной чертеж | М 1:2000 | 8782 дсп | 1 |

- Альбомы с материалами к проекту:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Альбом предложений по объемно-пространственному решению застройки | б/м | 4492 н/с | 1 |

- Электронный носитель с графическими материалами и пояснительной запиской, инв. № 1769 дсп-к (1 экз.).

Проект межевания территории включает:

- Пояснительную записку к проекту межевания территории с градостроительными планами земельных участков, инв. №4493 н/с (1 экз.);

- Графические материалы к проекту межевания территории:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чертеж межевания территории | М 1:2000 | 8806 дсп | 1 |
|  | План фактического использования территории | М 1:2000 | 8802 дсп | 1 |
|  | Градостроительные планы земельных участков | М 1:500 | 8809 дсп | 1 |

- Электронный носитель с графическими материалами и пояснительной запиской, инв. №  1770 дсп-к (1 экз.).

##### Оглавление

Состав проектных материалов	2

Введение	5

1 Перечень мероприятий по планировке территории и характеристики планируемого развития территории	7

2 Технико-экономические показатели	11

2.1 Население и жилищный фонд. Социальная инфраструктура	11

2.2 Основные показатели транспортного обеспечения проектируемой территории	12

2.3 Инженерная подготовка территории	12

2.4 Инженерное обеспечение территории	13

2.5 Баланс территории проектируемого района	14

# Введение

Проект планировки территории, ограниченной улицами Голосова, Мира, площадью Центральная и створом ул. Ленинградская, кв. 72, 73 с проектом межевания разработан коллективом института ФГУП РосНИПИ Урбанистики по заданию Департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти в соответствии с Муниципальным контрактом № 529-дгр 5.1 от 05 июля 2011г. Проект разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Инструкций о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

При разработке проекта анализировались и учитывались материалы проектов по различным тематическим направлениям, выполненные для территории городского округа Тольятти:

- Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 2025 года (новая редакция; утвержден решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 26 января 2011 г. № 456);

- Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти (утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010г. №293; изм. решением Думы от 20.04.2011г. №533, от 06.07.2011).

- Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 – 2020 годы (далее – Комплексный инвестиционный план; утвержден постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 160; в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.07.2010 №353, от 30.09.2010 № 470);

- Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (утверждены решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 г. № 1059).

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти и другими управлениями и отделами администрации городского округа.

Главная цель проекта – установление параметров планируемого развития территории, ограниченной улицами Голосова, Мира, площадью Центральная и створом ул. Ленинградская, кв. 72, 73, способствующих улучшению внешнего облика городского округа Толяьтти.

Проект выполнен на следующие проектные сроки:

          - исходный год – 2010г.;

          - первый этап – 2015г.;

          - расчетный срок – 2020г.

Проект планировки территории разработан авторским коллективом Архитектурно-планировочной мастерской № 2 (АПМ – 2) при участии Главного архитектора института:

Главный архитектор института	И.Е.Гришечкина

Руководитель АПМ – 2	Г.В.Алиева

Главный архитектор проекта, руководитель проекта	М.А.Ларина

Главный инженер проекта	Н.П. Кулеш

Основные разделы проекта выполнили:

Архитектурно-планировочное и функционально-пространственное развитие территории:

архитектор М.А.Ларина

архитектор Е.А.Гуменная

Основные направления развития социальной инфраструктуры:

экономист А.В.Новиков

Основные направления развития инженерной инфраструктуры:

инженер Н.П. Кулеш

инженер А.Д.Гребенюк

инженер И.В. Лагунов

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории:

инженер О.В. Рудакова

Основные направления развития транспортной инфраструктуры:

инженер П.Г. Атаев

Положения о защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности:	инженер И.О.Рогов

Графическое оформление:

архитектор М.А.Ларина

архитектор Е.А.Гуменная

инженер Е.М.Малолетенко

# Перечень мероприятий по планировке территории и характеристики планируемого развития территории

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по планировке территории |
| квартал 71 | Организацию парка (площадь 4,2 га) | Первая очередь |
| квартал 72 | Строительство бульвара вдоль ул.Мира (протяженностью 780 м) | Первая очередь |
| квартал 73 | Строительство бульвара вдоль ул. Мира (протяженностью 650 м) | Первая очередь |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта |
| Мероприятия в сфере совершенствования улично-дорожной сети |
| Ул. Мира | Реконструкция, расширение проезжей части | Первая очередь |
| Ул. Голосова, участок примыкания к ул. Мира | Реконструкция, расширение проезжей части | Первая очередь |
| Мероприятия по организации пешеходного и велосипедного движения |
| Ул. Мира, Комсомольская ул. | Организация велодорожек | Первая очередь |
| Ул. Голосова на участке между ул. Мира и ул. Ленинградской | Строительство подземного пешеходного перехода | Первая очередь |
| Вся территория проектирования | Организация пешеходных дорожек и тротуаров вдоль всех проезжих частей | Расчетный срок |
| Мероприятия по развитию внутриквартальных проездов |
| Вся территория проектирования | Строительство новых проездов (1 км) | Расчетный срок |
| Вся территория проектирования | Реконструкция всех существующих проездов | Расчетный срок |
| Мероприятия по организации мест для хранения автомобилей |
| Вся территория проектирования | Организация открытых автостоянок (2 га) | Расчетный срок |
| квартал 71, под проектируемым жилым комплексом | Строительство подземного паркинга | Первая очередь |
| Квартал 73, Ул. Баныкина, южнее д.62 | Строительство трёхуровнего надземного паркинга | Расчетный срок |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства и проведение мероприятий территориального планирования в области инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |  |  |
| Демонтаж существующих участков сетей водоснабжения, попадающих под застройку в квартале 71 | Ликвидация 370 м водоводов | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Реконструкция существующих изношенных сетей водоснабжения (85,2 % водопроводных сетей изношены) | Реконструкция м. водоводов | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Строительство новых сетей водоснабжения | Сооружение 850 м водоводов | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Водоотведение |  |  |
| Ликвидация существующих участков сетей водоотведения, попадающих под застройку в квартале 71 | Ликвидация 740 м самотечных водоотводов | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Реконструкция существующих изношенных сетей водоотведения (85,7 % сетей водоотведения изношены) | Реконструкция м самотечных водоотводов | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Реконструкция канализационной насосной станции (износ 100 %) | Реконструкция КНС «САХ», расположенных на ул. Комсомольская | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Строительство новых сетей водоотведения | Сооружение 920 м самотечных водоотводов | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Электроснабжение |  |  |
| Реконструкция ПС 110/6 кВ «Южная», расположенной южнее рассматриваемого квартала 71 | Увеличением мощности трансформаторов и снятие ограничения пропускной способности данного сетевого узла | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Реконструкция существующих изношенных сетей электроснабжения 6 кВ | Реконструкция м КЛ 6 кВ | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Реконструкция изношенных ТП 6/0,4 кВ | Реконструкция изношенных ТП 6/0,4 кВ | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Перекладка существующих ВЛ 35, 110 кВ в КЛ 35, 110 кВ | Перевод 1550 м ВЛ 35, 110 кВ, проходящих по ул. Карбышева и по кварталу 73, в КЛ 35, 110 кВ | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Ликвидация существующих участков сетей 6 кВ, попадающих под застройку в квартале 71 | Ликвидация 610 м КЛ 6 кВ | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Демонтаж ТП 6/0,4 кВ в квартале 71 | Ликвидация 1 ТП 6кВ, в связи с новой планировкой района | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Строительство новой РП 6/0,4 кВ в квартале 71 | Сооружение РП-22 6/0,4 кВ | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Строительство новых ТП 6/0,4 кВ в квартале 71 | Сооружение 2 ТП 6/0,4 кВ | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Теплоснабжение |  |  |
| Демонтаж существующих участков сетей теплосетей, попадающих под застройку в квартале 71 | Ликвидация 200 м теплотрасс | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Реконструкция существующих изношенных сетей теплоснабжения (69,8 % теплотрасс изношены) | Реконструкция м теплотрасс | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Строительство новых тепловых сетей | Сооружение 980 м теплотрасс | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| Телефонизация |  |  |
| Строительство новых кабелей телефонной связи | Сооружение 500 м кабелей телефонной связи | Ведется застройщиком в соответствии с очередностью освоения |
| В области малого бизнеса и предпринимательства |
| квартал 73; восточнее перекрестка на пересечении ул. Мира и ул.Комсомольской | Строительство здания торгового назначения, с размещением учреждения общественного питания (кафе) | Первая очередь |
| квартал 73; западнее перекрестка на пересечении ул. Мира и ул.Комсомольской | Строительство здания торгового назначения, с размещением учреждения общественного питания (кафе) | Расчетный срок |
| квартал 71 | Строительство помещений торгово- и культурно-бытового обслуживания населения в составе жилого комплекса, состоящего из 2-х жилых зданий (2 кафе, а также торговые организации и организации, предоставляющие коммунально-бытовые услуги населению) | Первая очередь |
| В области малого, среднего и крупного бизнеса |
| квартал 71 | Строительство офисно-делового центра состоящего из 2-х корпусов | Расчетный срок |
| В области административного управления территорией |
| квартал 71 | Строительство административного здания |  |
| В области культуры, досуга |
| квартал 71 | См.п. 6 | Первая очередь |
| квартал 71 | Строительство храмового комплекса | Расчетный срок |
| В области физической культуры спорта |
| квартал 71 | Строительство спортивно-развлекательного комплекса центра с взрослым и детским бассейнами | Первая очередь |
| квартал 72; восточнее здания по адресу ул. Голосова, 44 | Строительство универсальной спортивной площадки размером 0,2 га | Первая очередь |
| квартал 71; восточнее жилого здания по адресу ул. Баныкина 56 | Строительство универсальной спортивной площадки размером 0,2 га | Первая очередь |
| В сфере образования |
| квартал 71 | Строительство встроенного детского дошкольного учреждения на 70 мест в составе жилого комплекса | велосипедные |
| В сфере здравоохранения |
| квартал 71 | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену |  |
| В области развития зелёных насаждений общего пользования |
| Квартал 71 | Создание парка | Расчетный срок |
| Квартал 72 | Создание сквера у пешеходной зоны «Ленинградский проспект» | Первая очередь |
| Квартал 72, 73 | Создание бульвара вдоль ул. Мира | Первая очередь |

# Технико-экономические показатели

## Население и жилищный фонд. Социальная инфраструктура

Таблица 2-1 Проектируемая численность населения и прогнозные объемы строительства жилищного фонда. Основные показатели социальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (2016) | Расчетный срок (2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  |  |
|  | Общая численность населения, в том числе | тыс. чел. | 16,0 | 16,6 | 16,3 |
|  | квартал 71 | тыс. чел. | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
|  | квартал 72 | тыс. чел. | 8,1 | 8,0 | 7,9 |
|  | квартал 73 | тыс. чел. | 7,9 | 7,8 | 7,6 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 152 | 160 | 156 |
|  | Жилищный фонд, в том числе | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | квартал 71 | тыс.кв.м | 312,9 | 333,6 | 333,6 |
|  | квартал 72 | тыс.кв.м | 0,0 | 20,8 | 20,8 |
|  | квартал 73 | тыс.кв.м | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
|  | Число жилых единиц (квартир) | тыс. единиц | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
|  | квартал 71 | тыс. единиц | 5,0 | 5,3 | 5,3 |
|  | квартал 72 | тыс. единиц | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | квартал 73 | тыс. единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

## Основные показатели транспортного обеспечения проектируемой территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (2016) | Расчетный срок (2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе | км | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | – магистральные улицы общегородского значения (ул. Баныкина, ул. Голосова) | км | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | – магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (ул. Мира, Комсомольская ул.) | км | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | – магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (ул. Ленинградская) | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | – улицы местного значения (ул. Карбышева) | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Плотность магистральной уличной сети | км/ кв.км | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Плотность сети улиц местного значения | км/ кв.км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Протяженность линий общественного транспорта по осям улиц | км | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | Количество остановочных пунктов | ед. | 0 | 0 | 4 |
|  | Количество конечных остановочных пунктов | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных узлов | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество внеуровневых пешеходных переходов (подземный пешеходный переход на ул. Голосова) | ед. | 0 | 0 | 1 |
|  | Крупные подземные, наземно-подземные и наземные паркинги | ед. | 0 | 1 | 2 |

## Инженерная подготовка территории

Таблица 2-2 Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территорий

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее | I очередь | Расч. срок |
|  | Устройство закрытых водостоков | км | 15,37 | 21,20 | 12,60 |
|  | Вертикальная планировка | тыс.м3 | - | - | - |

## Инженерное обеспечение территории

Таблица 3 Протяженность инженерных сетей, м.

| Сети | Водопровод хоз-питьевой | Водоотвод | Электрокабель | Кабель связи | Теплопровод | Газопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35-110 кВ | 6 кВ |  |  | среднего давления | низкого давления | высокого давления |
|  |  | Напор | Безнапор |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидируемые | 370 | 0 | 740 | 0 | 610 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 850 | 0 | 920 | 0 | 1300 | 500 | 980 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4 Параметры проектируемых объектов инженерно-технического обеспечения

| Наименование | Ед.измерения | Проект |
| --- | --- | --- |
| 1.Водопотребление | куб. м/сут (куб. м/час) | 476,3 (37,32) |
| 2.Водоотведение | куб. м/сут | 417,3 (35,63) |
| 3.Электропотребление | тыс. кВтч/год | 7743,0 |
| 4.Электрическая нагрузка | кВт | 1953,6 |
| 5.Расход газа | тыс. куб. м/год (куб. м/час) | 0 |
| 6.Теплоэнергрия | Гкал/час (МВт) | 7,02 (8,17) |
| 7.Потребность в телефонных номерах | Население/организации, шт. | 296/154 |

## Баланс территории проектируемого района

| п/п № | Территориальные зоны | Площадь, га | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | % | расчетный срок | % |
| 1 | Зона жилой застройки | 34.4 | 32.8 | 34.2 | 32.6 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 23.0 | 21.9 | 24.7 | 23.5 |
| 2.1 | школы | 15.5 |  | 15.5 |  |
| 2.2 | ДДУ | 5.2 |  | 5.2 |  |
| 2.3 | учреждения здравоохранения | 0.0 |  | 0.4 |  |
| 2.4 | религиозные учреждения | 1.1 |  | 1.5 |  |
| 2.5 | спортивные объекты | 1.2 |  | 2.1 |  |
| 2.6 | прочие общественные здания, отдельно стоящие объекты торговли и услуг | 9.2 |  | 17.1 |  |
| 3 | Зоны общего пользования | 35.6 | 33.9 | 33.5 | 31.9 |
| 3.1 | парки | 0.0 |  | 4.2 |  |
| 3.2 | скверы аллеи | 12.3 |  | 19.5 |  |
| 3.3 | парковки, проезды, газоны | 23.3 |  | 9.8 |  |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 12.0 | 11.4 | 12.6 | 12.0 |
| 5 | Итого: | 105.0 | 100.0 | 105.0 | 100.0 |